PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU                                                                                                                            DIRECŢIA  TEHNICA

BIROUL ACHIZITII PUBLICE                                                                                                                                               Nr.  26.302/24.07.2017

CLARIFICARE Nr. 2

Având  în vedere  solicitarea de clarificări inregistrata cu nr. 26.090/21.07.2017, privind anuntul de intentie publicat pe site-ul Primariei Giurgiu – www.Primaria-giurgiu.ro, pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari “Executie scara exterioara, recompartimentare mansarda pentru indeplinire cerinte ISU la Scoala Generala nr. 7, cod CPV 45262700-8, Lucrari de modificare a cladirilor, va comunicam urmatoarele raspunsuri la solicitarile de clarificari cu privire la:

- Referitor la demontare usi si ferestre existente=12buc: vă solicităm să transmiteți ,,mp’’ de demolare, deoarece această categorie de lucrări se normează la ,,mp’’?

Raspuns 1 : Avand în vedere ca articolul este de demontare  ( in vederea remontarii ulterioare ) si NU  DEMOLARE  , unitatea de masura evaluata si stabilita de catre proiectant este  BUC , ofertantul avand libertatea sa isi faca propriile  asimilari dorite .

2. Pentru a sti cate praguri perie sa cotam, transmiteti numarul de usi?

Raspuns 2  : Numarul de usi = 6 bucăți ( se gasesc in planul de mansarda);

3. Din ce fel de teava este instalatia de încălzire.Cant de 16.8 ml ,reprezintă toată lungimea instalației sau sunt mai multe ansambluri, a câte 16.8 ml fiecare?

Raspuns 3  : Instalatia de incalzire este realizata din teava OL  si are diamentrul , la nivelul mansardei, de 110. Aceasta este fixata pe suporti metalici ancorati pe pereti existenti. Ansamblu se refera la necesitatea relocarii ansamblului ( tur, retur, ridicare la nivetul tavanului si fixarea pe suportii metalici ) pe o lungime de 16.80 ml. Pentru a se putea face o evaluare corecta si obiectiva asupra lucrarilor de relocare este obligatoriu ca ofertantul sa viziteze amplasamentul. .

4. Va solicitam sa transmiteti tablou de tâmplărie cu dimensiuni pentru cele 4 usi PVC rezistente la foc de la cap. ,,Lucrări pregătitoare mansardă’’, în vederea obținerii unui preț corect.Câte minute trebuie să fie RF?

Raspuns  4- Anexam tablou tamplarie . Aceste detalii se gasesc si pe plansele cu situatia propusa ( Fatade) .

5. Va solicităm să transmiteți detaliu de execuție și tipul materialelor din care se va executa balustrada de la poz.20, cap. ,,Realizare corp scară exterior’’?

Raspuns  5    Balustrada se va executa montanti metalici fixati in placa de beton  cu  teava rectangulara 25mmx25mm cu distanta de 12cm interax. Mana curenta se va executa din  teava rectangulara 25mmx5mm placata cu lemn 50x50 mm

6. Vă solicităm să transmiteți tablou de tâmplărie pentru ferestre PVC-20 mp de la poz.22, cap.,,Realizare corp scara exterior’’.Specificati daca si aceste ferestre trebuie să fie rezistente la foc și câte minute?

Raspuns  6  Atasam tablou tamplarie. Da si acestea trebuie sa fie Rf conform scenariu de securitate la incendiu

Cantitate corecta 4.2 mp

7. Vă solicităm să transmiteți tablou de tâmplărie cu dimensiuni pentru ușa RF-1buc de la poz.23,cap. ,, Realizare corp scara exterior’’.Specificați dacă este din PVC sau metalică și câte minute trebuie să fie RF?

Raspuns 7  - Atasam tablou tamplarie Tamplaria este din Al cu  sistem autoinchidere , geam armat si maner antipanica  conform scenariu de securitate la incendiu . RF 15 min. Aceste detalii se gasesc si pe plansele cu situatia propusa ;

8. Vă solicităm să transmiteti detaliu de execuție pentru rampa de acces a persoanelor cu dizabilități, cu cote și tipul materialelor(marca beton, tip materiale pt Balustrada, etc) pentru a putea cere oferte de preț și a stabili cantitățile necesare pentru fiecare material necesar?

Raspuns 8  - Atasam detaliu

9. Vă solicităm să transmiteți detaliu de execuție pentru trotuar?

Raspus 9   - Nu considerăm necesar un detaliu avand in vedere ca descrierea din corpul articolului este foarte clara . “Realizare trotuar exterior din beton C 16/20 - 12 cm  armat cu stnb 5 mm  ,  latime = 0,75m  ,  - inclusiv material. Acesta se va  realiza pe un strat din balast de  15 cm, compactat . Se vor taia rosturi la fiecare 2.00 m . Rosturile se vor inchide cu mastic de bitum

Totodata, va precizam ca prezenta documentatie vizeaza masuri constructive pentru scara exterioara si mansarda ( fara a se intervenii la nivelele existente sau adoptarea de masuri pentru acestea  ) , iar toate masurile constructive cu rol PSI  propuse in prezenta documentatie se vor transpune in teren numai dupa aprobarea ISU ( obtinerea avizului ISU).

DIRECTOR EXECUTIV,                                                                                                       ȘEF BIROU,

LEAFU Marius		   VRABIE Alina

Consilier,

NAVALA Marcel